## Slide 1
ЧАСТЬ 6 • КРИТЕРИИ УСПЕХА • РЕШЕНИЕ О ПРИЁМКЕ
Сравнение с утверждённой точкой А
Пилот принимаем только при выполнении всех критериев качества, стабильности и экономического эффекта
01 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЁМКИ
ЦЕЛЬ
Полнота обнаружения конденсата
≥99%
Снижение пропусков vs двое операторов
≥50%
Ложная отбраковка качественной продукции
≤1%
Время программного решения
≤200 мс
Успешное срабатывание толкателя
≥99,5%
Доступность системы в пилоте
≥99%
Остановки линии по команде модели
0
Недостижение хотя бы одного обязательного показателя означает доработку, а не приёмку пилота.
02 КАК ПРОВЕРЯЕМ
≥20 смен • ≥300 дефектных
≥3 000 качественных лотков
• отдельный тест, не участвовавший в обучении
• камера и операторы — сопоставимые периоды, чередование по неделям
• эталон подтверждает специалист по качеству
• замеры в теневом режиме и опытной эксплуатации
03 ЭКОНОМИКА ПО ФАКТУ
Эффект/мес. = снижение потерь от точки А − эксплуатация
Окупаемость = CAPEX / эффект в месяц
Решение о внедрении: качество детекции + стабильная работа + подтверждённый экономический эффект
Источник: раздел 6. Экономический расчёт выполняется при наличии фактических потерь и эксплуатационных затрат.
14