## Slide 1
ПРОЕКТ • КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Границы: производство → магазин
Ручной контроль конденсата создаёт два источника потерь: простои линии и возвраты продукции
50 лотков/мин
производительность упаковки
1,2 сек
на проверку одного лотка
2 оператора
визуально проверяют крышки
24 000 лотков
за 8-часовую смену
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
без изменения рецептур
УПАКОВКА
ручной контроль
ДОСТАВКА
до магазина
МАГАЗИН
01 КОНДЕНСАТ ОБНАРУЖЕН ВРУЧНУЮ
Линия останавливается
Остановка 10 мин
−500 лотков
Остановка 30 мин
−1 500 лотков задержки выпуска
02 КОНДЕНСАТ ПРОПУЩЕН
Потери переносятся дальше:
↓ остаточный срок годности
↓ продажи в магазине падают
↑ возвраты, обратная логистика и списания
Цель проекта: найти этап возникновения условий для конденсата и снизить число пропущенных лотков, возвратов и незапланированных остановок.
Источник: исходное описание процесса; расчёт выпуска при 50 лотках/мин.
01

## Slide 2
РЕШЕНИЕ • ТРИ ЗОНЫ КОНТРОЛЯ
Рецептуры не изменяются
Проект устраняет причины конденсата в трёх цехах и автоматизирует контроль без остановки линии
ЭТАП
ГИПОТЕЗА
УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Изготовление
Начальник цеха
Продукция поступает на упаковку недостаточно охлаждённой; перепад температур способствует конденсату.
Измерить температуру и время охлаждения
Тепловые камеры или датчики; скорректировать режим без изменения рецептуры.
Упаковка
Начальник цеха
При скорости 50 лотков/мин операторы не успевают стабильно выявлять конденсат.
Автоматизировать контроль камерой и CV-моделью
Выявлять конденсат без полной остановки линии; сократить пропуски и простои.
Доставка
Начальник цеха
Время перевозки, ожидание разгрузки и перепады температур усугубляют проблему.
Контролировать температуру и время доставки
Сократить ожидание при погрузке и разгрузке; связать условия перевозки с возвратами.
Ожидаемый результат: управлять причиной конденсата, а не только последствиями — меньше пропущенных лотков, возвратов и остановок.
Куратор: директор по производству. Данные и процесс: начальники трёх цехов.
02

## Slide 3
РЕШЕНИЕ О ЗАПУСКЕ • ЭКОНОМИКА И ПИЛОТ
Масштабируем решение только после подтверждения экономического эффекта и стабильной работы на пилоте
01 + 03 ПОТЕРИ И СТОИМОСТЬ
Эффект = ↓ возвраты + ↓ простои
− затраты на решение
Возвраты
возвращённые лотки × себестоимость + обратная логистика + утилизация
Остановки
минуты остановки × стоимость минуты простоя
Для расчёта в рублях нужны четыре показателя
01 Себестоимость одного лотка
02 Среднее число возвратов за месяц
03 Продолжительность остановок за смену
04 Стоимость одной минуты простоя
Затраты: камеры и оборудование, CV и интеграция, внедрение, обучение и поддержка.
02 КАК ПРОВЕРЯЕМ РЕЗУЛЬТАТ
База → пилот → сравнение
Сопоставляем сопоставимые смены и продукцию; пороги успеха фиксируем до пилота.
• пропущенные лотки и качество CV
• возвраты и списания
• минуты незапланированных остановок
• выпуск и производительность линии
04 КОГДА МАСШТАБИРУЕМ
✓ подтверждён эффект и окупаемость
✓ качество контроля стабильно
✓ нет потери производительности
✓ назначены владельцы процесса и данных
Решение: масштабировать / доработать / остановить
Финансовые значения и целевые пороги заполняются по данным компании до запуска пилота.
03

## Slide 4
ЧАСТЬ 2 • ТОЧКА А • БАЗОВЫЕ МЕТРИКИ
Единый период • партия • смена • маршрут
До внедрения фиксируем качество, трудозатраты и потери - эта база определит эффект проекта
ЭТАП
ЧТО ИЗМЕРЯЕМ
КАК ПОДТВЕРЖДАЕМ
Изготовление
охлаждение партий
Температура, время и скорость охлаждения
• доля партий в норме / вне нормы
• доля партий с конденсатом после охлаждения
Норматив технолога, журнал охлаждения и качества.
Тепловизор + контактный термометр для дополнительной проверки температуры.
Упаковка
линия и контроль
Скорость, выпуск, простои и задержанные лотки
• человеко-часы и стоимость ручного контроля
• доля пропущенных дефектов: Nпроп / (Nвыявл + Nпроп)
Счётчик линии, журнал простоев, табель и журнал дефектов.
Повторный контроль выборки сразу после ручной проверки.
Доставка
рейсы до магазина
Время доставки и потеря остаточного срока
• рейсы с температурой вне нормы
• возвраты, списания и рекламации
Путевые листы, GPS, терморегистратор, акты и реестр рекламаций.
Каждая рекламация связана с партией и рейсом.
Общий принцип долей: N единиц с признаком / N всех проверенных единиц × 100%
Источник: раздел 2 «Оценка текущего состояния - точка А». Замеры - в одинаковых контрольных точках.
04

## Slide 5
ЧАСТЬ 2 • ТОЧКА А • ФИНАНСОВАЯ БАЗА
Общие потери в точке А складываются из четырёх частей. Одну себестоимость учитываем только один раз
ОБЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ ЗА ЕДИНЫЙ ПЕРИОД
C общие = C контроля + C простоя + C списаний + C возвратов
01 Ручной контроль
человеко-часы × стоимость часа
Операторы × время контроля; дополнительно - трудозатраты на один проверенный лоток.
02 Простои линии
минуты остановок × стоимость минуты
Отдельно фиксируем долю простоя и количество лотков, выпуск которых задержан.
03 Списания
списанные лотки × себестоимость + утилизация
Количество и причина подтверждаются актом списания.
04 Возвраты
продукция + обратная логистика + утилизация
Причина возврата подтверждается контролем качества и связывается с партией и рейсом.
Контроль двойного счёта: себестоимость одной продукции не учитываем одновременно в списаниях и возвратах
Все статьи рассчитываются за один период и связываются по партиям, сменам и маршрутам.
05

## Slide 6
ЧАСТЬ 2 • ТОЧКА А • ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И УТВЕРЖДЕНИЕ
Издержки относим на первый подтверждённый этап; нераспределённые не делим до завершения проверки
ТРИ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПО КАЖДОЙ ПАРТИИ
01
После охлаждения
Норма температуры и времени; отсутствие конденсата.
02
После упаковки
До отгрузки: отсутствие конденсата на крышке.
03
Передача магазину
Конденсат, температура и сроки доставки.
Правило: раннее отклонение останавливает передачу партии; последующая «норма» возможна только после устранения и повторного контроля.
КУДА ОТНОСИМ ИЗДЕРЖКИ
Изготовление - отклонение уже после охлаждения
Упаковка - изготовление в норме, дефект после упаковки
Доставка - предыдущие этапы в норме; подтверждены условия рейса
Магазин - все контроли пройдены, нарушено хранение
Нераспределённые - причина или прослеживаемость не подтверждены
КАК УТВЕРЖДАЕМ ТОЧКУ А
1. Собрать данные за единый период
2. Сверить выпуск, поставки и возвраты
3. Распределить издержки по доказательствам
4. Утвердить у куратора и начальников цехов
Результат: утверждённые метрики, сумма потерь и ответственные этапы - база для оценки эффекта внедрения
Нераспределённые издержки не делятся между цехами до завершения проверки.
06

## Slide 7
ЧАСТЬ 3 • АНАЛИЗ ДАННЫХ • РЕШЕНИЕ НА ЛИНИИ
Видимый конденсат на крышке лотка
Камера выявляет дефект, а толкатель удаляет лоток: линия продолжает работать без остановки
1 лоток / 1,2 сек
темп поступления на контроль
24 000 лотков
за 8-часовую смену
≤ 200 мс
проектная цель решения модели
2–3 кадра
на один лоток
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТУР КОНТРОЛЯ
1. Съёмка
Датчик запуска, камера и управляемая подсветка.
2. Решение CV
Локальная YOLO-модель: «норма» / «конденсат».
3. Отбраковка
ПЛК активирует толкатель точного лотка.
4. Подтверждение
Датчик подтверждает удаление дефектного лотка.
5. Журнал
Изображение, партия, решение и версия модели.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
Базово: одна камера над линией, 2–5 Мп, глобальный затвор, защита IP65/IP67, поляризованная подсветка.
Локальный контур: GPU от 8 ГБ, RAM от 32 ГБ, NVMe от 1 ТБ; ПЛК, датчики и ИБП. Облако не требуется.
Вторая камера - только если стендовый тест покажет, что одна не видит всю крышку или часть дефектов
Источник: раздел 3. Лимит 200 мс уточняется после замера расстояния до толкателя и скорости конвейера.
01

## Slide 8
ЧАСТЬ 3 • АНАЛИЗ ДАННЫХ • ДАННЫЕ И МОДЕЛЬ
Норму дефекта задаёт технолог / качество
Надёжная модель начинается с производственных данных и независимого теста - не с общей точности
01 СТАРТОВЫЙ НАБОР ДАННЫХ
5 000–10 000
изображений лотков
≥ 1 000
с подтверждённым конденсатом
Покрываем: все типы продукции и крышек; партии, смены и дни.
Различаем: слабый, средний и выраженный конденсат.
Сложные нормы: блики, загрязнения и похожие объекты.
02 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДАННЫХ
• двойная разметка не менее 10% изображений
• эксперт разбирает все спорные примеры
• 100% сложных и неуверенных решений проверяются
• контроль смаза, экспозиции, дубликатов и кадрирования
• фиксируются версии данных, разметки и инструкции
03 ЧЕСТНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВЫБОРОК
70% обучение 15% валидация 15% тест
Делим по партии и производственному дню, не по кадрам.
Кадры одного лотка не попадают в разные выборки - иначе результат теста будет завышен.
04 МОДЕЛЬ И ЦИКЛ УЛУЧШЕНИЯ
YOLO-детекция показывает не только наличие, но и зону конденсата.
Обучение → разбор пропусков и ложных срабатываний → добавление сложных примеров → повторное обучение.
Финал: фиксированный тест, порог уверенности, экспорт ONNX / TensorRT и проверка скорости на производственном ПК.
Тестовая выборка не изменяется после начала сравнения моделей; искусственные условия отдельно отмечаются в метаданных
Источник: раздел 3. Перед промышленным использованием юрист проверяет лицензию выбранной модели.
02

## Slide 9
ЧАСТЬ 3 • АНАЛИЗ ДАННЫХ • ПРИЁМКА И ЭФФЕКТ
Промышленный запуск - после доказательства качества, стабильной отбраковки и эффектотносительно точки А
01 ПАРНОЕ ИСПЫТАНИЕ: ЛЮДИ ↔ КАМЕРА
1 месяц, сопоставимые периоды
Режимы чередуются по неделям. Эталон устанавливают два эксперта по качеству; спорный случай разбирает третий эксперт или технолог.
≥20 производственных смен
≥300 дефектных лотков
≥3 000 лотков без дефекта
Сначала теневой режим - без управления толкателем.
Затем автоматическая отбраковка под наблюдением и приёмка.
ЭКОНОМИКА ОТНОСИТЕЛЬНО ТОЧКИ А
Эффект/мес. = снижение потерь − эксплуатация
Окупаемость = CAPEX / эффект в месяц
02 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ
≥99%
полнота обнаружения
≥50%
снижение пропусков vs операторы
≤1%
ложная отбраковка
≥99,5%
успех срабатывания толкателя
≤200 мс
программное решение
≥99% / 0
доступность / остановки по модели
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ
6–9 недель
данные + первая пригодная модель
12–16 недель
пилот с автоматическим толкателем
16–20 недель
промышленная версия после приёмки
Сравниваем полноту, пропуски и ложные отбраковки - не общую точность
Сроки зависят от доступа к линии, участия технолога и достаточного числа дефектных примеров.
03

## Slide 10
ЧАСТЬ 4 • ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ • КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ
Локально • без облака в контуре решения
Выбираем YOLO-детекцию: находим и локализуем конденсат, не останавливая производственную линию
50 лотков/мин
производительность линии
1,2 секунды
на поступление одного лотка
24 000 лотков
за 8-часовую смену
0 остановок
при обнаружении дефекта
01 ЧТО ДАЁТ КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ
Стабильность - одинаковый режим контроля в течение смены
Избирательность - удаляются только дефектные лотки
Прослеживаемость - изображение и результат по каждому случаю
Экономический эффект - меньше пропусков, возвратов и списаний относительно точки А
Ручной контроль не исчезает: остаётся резервным регламентом на случай сбоя и для периодической проверки модели.
02 ПОЧЕМУ YOLO И ДООБУЧЕНИЕ
Детекция вместо классификации: модель показывает не только наличие конденсата, но и его зону на крышке. Это упрощает разбор ошибок и спорных случаев.
Дообучение предобученной модели на собственных производственных изображениях. Разработка с нуля не требуется: она увеличит сроки и потребность в данных.
Локальное исполнение снижает зависимость от сети и обеспечивает скорость. Лицензия модели проверяется перед промышленным запуском.
Выбор модели: полнота ≥99% • ложная отбраковка ≤1% • программное решение ≤200 мс на лоток
Источник: раздел 4. Сравниваются компактная и более точная конфигурации, например YOLO26n и YOLO26s.
01

## Slide 11
ЧАСТЬ 4 • ПРОЕКТИРОВАНИЕ • ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТУР
Система работает автоматически; оператор контролирует исключения и качество, а не проверяет каждый лоток
АРХИТЕКТУРА: ОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДО ПОДТВЕРЖДЁННОЙ ОТБРАКОВКИ
1. Входные данные
Камера, подсветка и датчик; 2–3 кадра крышки, ID лотка, партия и смена.
2. Локальная YOLO
«Норма» / «конденсат», зона дефекта и решение по нескольким кадрам.
3. Интерфейс
Статус, изображения дефектов, счётчики, предупреждения и журнал событий.
4. ПЛК и толкатель
Удаление дефектного лотка, подтверждение датчиком; качественная продукция идёт дальше.
ОПЕРАТОР • КОНТРОЛЬ ИСКЛЮЧЕНИЙ
• следит за состоянием системы и предупреждениями
• проверяет отбракованные лотки и отмечает ошибки
• проводит выборочный контроль основной линии
• сообщает о загрязнении камеры и сбоях оборудования
КУРАТОР / КАЧЕСТО + DS • УПРАВЛЕНИЕ
• технолог утверждает норму дефекта и разбирает споры
• куратор контролирует метрики и корректирующие действия
• DS дообучивает и обновляет модель после проверки данных
• оператор не изменяет пороги модели самостоятельно
При сбое камеры, модели или толкателя: предупреждение + переход на резервный регламент ручного контроля
Штатный режим не требует подтверждения оператором каждого лотка; событие и изображение сохраняются.
02

## Slide 12
ЧАСТЬ 5 • РИСКИ • ЦЕНА ОШИБКИ И ЗАЩИТА
Критические решения остаются за человеком
Пропуск дефекта обычно дороже лишней отбраковки, поэтому приоритет - не выпустить конденсат в магазин
ОШИБКА 1 • ДЕФЕКТ ПРОПУЩЕН
Ошибка доходит до магазина
Потери: сокращённый срок годности, возврат, обратная логистика, утилизация и ущерб репутации.
Защита: полнота обнаружения ≥99%, выборочный контроль основной линии и разбор каждого подтверждённого пропуска.
ОШИБКА 2 • КАЧЕСТВЕННЫЙ ЛОТОК ОТБРАКОВАН
Ошибка остаётся внутри производства
Потери: повторная проверка, переработка, дополнительная нагрузка и возможное списание качественной продукции.
Защита: оператор повторно проверяет отбракованное; порог настраивается, ложная отбраковка - не более 1%.
Окончательный баланс порога модели определяется по фактическим затратам из точки А
ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ ПОЙТИ НЕ ТАК - И КАК ЭТО ОГРАНИЧИВАЕМ
Новая крышка / условия
Проверка перед запуском формата; контроль по сменам.
Грязная камера / подсветка
Контроль кадра, предупреждение и регламент очистки.
Отбракован не тот лоток
Энкодер, синхронизация с ПЛК и датчик подтверждения.
Отдельный контроль: изменения модели утверждаются, права разграничены, каждая версия и действие фиксируются в журнале
Источник: раздел 5. «Обычно дороже» - рабочая оценка; точное соотношение подтверждается фактическими затратами.
12

## Slide 13
ЧАСТЬ 5 • БЕЗОПАСНОСТЬ • ОТКАЗ И КОНТРОЛЬ
Данные остаются в локальном контуре
При отказе качество не выпускается из-под контроля: работает ручной регламент, а запуск подтверждает человек
01 РЕЗЕРВНЫЙ СЦЕНАРИЙ ПРИ ОТКАЗЕ
01
Сигнал и фиксация
Предупреждение и время отказа.
02
Ручной контроль
Два оператора по регламенту точки А.
03
Блок отгрузки
Непроверенная продукция не уходит.
04
Восстановление
Инженер проверяет весь контур.
05
Тест и запуск
Контрольные лотки; разрешение производства.
Остановка линии - только по производственному регламенту, если безопасный ручной контроль невозможен. Это решение принимает человек, а не модель.
02 ДАННЫЕ И МОДЕЛЬ ПОД КОНТРОЛЕМ
• изображения и производственные параметры не передаются внешним AI-сервисам
• выгрузка данных - только по согласованной процедуре
• модель не меняет собственные пороги, правила и журнал
• самостоятельное дообучение, остановка линии, списание партии и кадровые решения запрещены
03 ЛЮДИ: НОВАЯ РОЛЬ, НЕ УВОЛЬНЕНИЕ
• операторы переходят на контроль исключений, выборочную проверку и поддержку поста
• данные используются для улучшения процесса, а не для наказания сотрудников
• операторы участвуют в пилоте; обучение и поддержка - на первых сменах
Итог: замкнутый контур, защищённые данные, ручной резерв и утверждение всех критических решений человеком
Источник: раздел 5. Увольнение не является условием внедрения; проект перераспределяет работу операторов.
13

## Slide 14
ЧАСТЬ 6 • КРИТЕРИИ УСПЕХА • РЕШЕНИЕ О ПРИЁМКЕ
Сравнение с утверждённой точкой А
Пилот принимаем только при выполнении всех критериев качества, стабильности и экономического эффекта
01 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЁМКИ
ЦЕЛЬ
Полнота обнаружения конденсата
≥99%
Снижение пропусков vs двое операторов
≥50%
Ложная отбраковка качественной продукции
≤1%
Время программного решения
≤200 мс
Успешное срабатывание толкателя
≥99,5%
Доступность системы в пилоте
≥99%
Остановки линии по команде модели
0
Недостижение хотя бы одного обязательного показателя означает доработку, а не приёмку пилота.
02 КАК ПРОВЕРЯЕМ
≥20 смен ≥300 дефектных
≥3 000 качественных лотков
• отдельный тест, не участвовавший в обучении
• камера и операторы - сопоставимые периоды, чередование по неделям
• эталон подтверждает специалист по качеству
• замеры в теневом режиме и опытной эксплуатации
03 ЭКОНОМИКА ПО ФАКТУ
Эффект/мес. = снижение потерь от точки А − эксплуатация
Окупаемость = CAPEX / эффект в месяц
Решение о внедрении: качество детекции + стабильная работа + подтверждённый экономический эффект
Источник: раздел 6. Экономический расчёт выполняется при наличии фактических потерь и эксплуатационных затрат.
14

## Slide 15
ЧАСТЬ 7 • ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПИЛОТА • КАЛЕНДАРЬ
План первой линии: около 6 месяцев
Первая линия за 22-26 недель: оборудование, данные и модель готовим параллельно
22-26 недель
с учётом производственных окон
≥1 месяца
сравнительные испытания
4-8 недель
закупка и изготовление оборудования
РЕАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОЕКТА
1-4 недели
ТЗ и стенд
Критерии дефекта, камера и подсветка; видимость конденсата подтверждена.
3-10 недели
Закупка и механика
Оборудование и механика отбраковки на производстве.
4-13 недели
Данные и модель
Сбор и разметка, обучение и независимое испытание.
10-16 недель
Интеграция и монтаж
ПЛК, датчики, толкатель, интерфейс и контрольные лотки.
17-26 недель
Испытания и приёмка
Теневой режим, эксперимент, экономика, обучение и решение.
ГЛАВНЫЙ РИСК СРОКОВ • СБОР ≥1 000 ДЕФЕКТОВ
Дефектность 1%
≈5 смен сбора
Дефектность 0,1%
≈42 смены = 8-9 недель
КОГДА СРОК МЕНЯЕТСЯ
16-20 недель: оборудование в наличии, достаточно дефектов и простая интеграция с ПЛК.
7-9 месяцев: редкий конденсат, задержка закупки или доработка механики.
Эксперимент продлевается, пока не набраны ≥300 дефектных и ≥3 000 качественных лотков
Источник: раздел 7. При недостатке дефектов сбор продлевается или проводятся контролируемые испытания с технологом.
15

## Slide 16
ЧАСТЬ 7 • ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПИЛОТА • ПРИЁМКА
Работы на линии: 8-9 недель
Масштабируем после испытания на реальной линии и подтверждения готовности персонала и процесса
ОТ МОНТАЖА ДО РЕШЕНИЯ О ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
01 1 неделя
Монтаж и подготовка
Камера, толкатель и ПЛК; рабочее место готово, сотрудники обучены.
02 2 недели
Теневой режим
Модель фиксирует решения, но не управляет толкателем; ручной контроль сохраняется.
03 ≥4 недель
Сравнительный эксперимент
Неделя - два оператора, неделя - CV; сопоставляются продукция, партии и смены.
04 1-2 недели
Приёмка
Метрики, резервный сценарий, экономический эффект и решение о масштабировании.
Сравниваются разные, но сопоставимые периоды - не одни и те же лотки. Даты переключения режимов заранее цехам не сообщаются; эталон подтверждает экспертный контроль качества.
ГОТОВНОСТЬ К МАСШТАБИРОВАНИЮ
✓ все критерии раздела 6 и необходимый объём данных
✓ толкатель работает без остановки линии
✓ сотрудники обучены, резервный сценарий проверен
✓ оформлены регламенты эксплуатации и поддержки
✓ при наличии данных подтверждён экономический эффект
ЛЮДИ И ПОДДЕРЖКА ИЗМЕНЕНИЙ
Обучение за одну смену: интерфейс, ошибки и действия при сбое.
Амбассадор: старший оператор или мастер смены помогает коллегам, не меняя модель.
Замечания - еженедельно; данные - для улучшения, не для наказаний.
Дополнительные датчики температуры оправданы, если после корректировки режима снижаются конденсат, возвраты, списания и потери
Источник: раздел 7. Плановая промышленная приёмка первой линии - 24-26 недели. Увольнение не является условием проекта.
16