## Slide 1
ФИНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ · HEAD OF AI
Автоматизация контроля качества на производстве
Машинное зрение для выявления конденсата на крышках лотков - без остановки упаковочной линии
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ФОКУС
Потери · проверка результата · стоимость · условия масштабирования
Иллюстрация: Food and Beverage Business

## Slide 2
ТОЧКА А · ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ДО ВНЕДРЕНИЯ ИИ
Контроль конденсата контролируют два оператора при поступлении лотка каждые 1,2 секунды
ТРИ ЦЕХА · ОТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДО МАГАЗИНА
Изготовление готовой продукции
Охлаждение продукции перед упаковкой
Упаковка и ручной контроль
50 лотков/мин * два оператора смотрят наличие конденсата
Доставка продукции в магазин
Ожидание погрузки, температура, время в пути и ожидание разгрузки
НАГРУЗКА НА РУЧНОЙ КОНТРОЛЬ
24 000
лотков за 8-часовую смену · 3 000 лотков в час
2 оператора
визуально проверяют наличие конденсата на каждой крышке
Если конденсат обнаружен: линия останавливается, выпуск задерживается.
Если конденсат пропущен: продукция идёт в доставку и магазин, затем возможны возвраты и списания.
Границы проекта: от изготовления до поступления в магазин. Изменение рецептур не входит.
Источник: материалы проекта, раздел 1 «Формулировка бизнес-задачи».
02

## Slide 3
БИЗНЕС-ЗАДАЧА · ПРИЧИНЫ И ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Проект проверяет причины конденсата во всех цехах, а автоматизирует контроль на упаковке
ПРОБЛЕМА
Компания теряет выпуск при остановках линии после обнаружения дефекта и несёт расходы на возвраты, если конденсат пропущен.
ЦЕЛЬ
Определить этап возникновения условий для конденсата, снизить число пропущенных лотков, возвратов и незапланированных остановок.
ГИПОТЕЗЫ ПО ЦЕХАМ И ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
01
Изготовление
Продукция недостаточно охлаждена; разница температур способствует появлению конденсата.
Проверить температуру и время охлаждения тепловизором или датчиками; скорректировать режим.
02
Упаковка
При скорости 50 лотков/мин операторы не успевают стабильно выявлять конденсат.
Камера + CV-модель для контроля крышек и сокращения полных остановок линии.
03
Доставка
Время перевозки, ожидание разгрузки и температурные перепады усугубляют проблему.
Контролировать температуру и время доставки; сократить ожидание при погрузке и разгрузке.
Источник: материалы проекта, раздел 1. Куратор - директор по производству; владельцы процесса и данных - начальники трёх цехов.
03

## Slide 4
РЕШЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ · 4 ВОПРОСА
Масштабировать решение можно только после доказанного снижения потерь
01
Какие потери сокращаем
Пропуски дефектов, возвраты, списания, остановки линии и ручные трудозатраты.
2 источника потерь
обнаружение и пропуск дефекта
02
Как проверяем результат
Сравнение с ручным контролём, экспертный эталон и обязательные критерии приёмки.
≥ 20 смен
минимальный объём испытания
03
Сколько это стоит
Оборудование, разработка, интеграция и эксплуатация; окупаемость - по фактическому эффекту.
CAPEX / E мес.
суммы - после сбора исходных данных
04
При каких условиях масштабируем
Все метрики достигнуты, механика и резервный контроль проверены, эффект подтверждён.
1 пост → N линий
после прохождения всех gate
Источник: README проекта, разделы 1, 3, 6–7. Целевые значения - проектные критерии, не фактические результаты.
04

## Slide 5
01 · КАКИЕ ПОТЕРИ СОКРАЩАЕМ
Ручной контроль создаёт потери и при обнаружении, и при пропуске конденсата
50
лотков / мин
3 000 в час · 24 000 за 8-часовую смену
1,2 с
между лотками - стабильность внимания двух операторов ограничена
2
оператора
визуально проверяют каждую крышку на упаковочной линии
Дефект обнаружен → линия останавливается
При ручном контроле обнаружение конденсата требует полной остановки. Теряются выпуск и время линии.
500 лотков
задержка выпуска за 10 минут остановки
1 500
лотков за 30 минут остановки
Дефект пропущен → потери доходят до магазина
Сокращается остаточный срок годности. Возникают возвраты, обратная логистика, списания и рекламации.
ПРОПУСК → ВОЗВРАТ → СПИСАНИЕ
Источник: README, разделы 1–2. Расчёт задержки: 50 лотков/мин × длительность остановки.
05

## Slide 6
РЕШЕНИЕ · ЛОКАЛЬНОЕ МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ
Система удаляет только дефектный лоток - основной поток не останавливается
ЗАМКНУТЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТУР · БЕЗ ОБЛАКА
Камера + подсветка
2–3 кадра каждой крышки
Локальная YOLO
«норма» / «конденсат» + зона дефекта
ПЛК + толкатель
сигнал и удаление точного лотка
Датчик подтверждения
факт отбраковки, а не только команда
Журнал событий
кадр, партия, время, версия модели
Оператор контролирует исключения и качество
0
остановок линии по команде модели - проектный критерий
ЕСЛИ СИСТЕМА ОТКАЗАЛА
Предупреждение → резервный контроль двумя операторами → тест на контрольных лотках → повторный запуск разрешает человек.
Источник: README, разделы 3.1, 4.3–4.5, 5.5. Решение и журналирование выполняются локально.
06

## Slide 7
02 · КАК ПРОВЕРЯЕМ РЕЗУЛЬТАТ
Пилот принимается по семи обязательным критериям - общей точности недостаточно
Показатель приёмки | Цель
Полнота обнаружения конденсата | ≥ 99%
Снижение пропусков относительно 2 операторов | ≥ 50%
Ложная отбраковка качественной продукции | ≤ 1%
Время программного решения | ≤ 200 мс
Успешное срабатывание толкателя | ≥ 99,5%
Доступность системы в пилоте | ≥ 99%
Остановки линии по команде модели | 0
МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ ИСПЫТАНИЯ
20 смен
все типы крышек, продукции и рабочие смены
300
дефектных лотков с экспертным подтверждением
3 000
качественных лотков для оценки ложной отбраковки
Если дефектов недостаточно, испытание продлевается.
Источник: README, разделы 3.9 и 6. Значения являются критериями приёмки, а не достигнутыми результатами.
07

## Slide 8
02 · ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Камеру и операторов сравнивают на сопоставимых периодах, а ошибки подтверждает эксперт
ЧЕРЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ · НЕ МЕНЕЕ 1 МЕСЯЦА
Цеха заранее не уведомляются о конкретных датах переключения режима
НЕДЕЛЯ 1 2 оператора
НЕДЕЛЯ 2 Модель CV
НЕДЕЛЯ 3 2 оператора
НЕДЕЛЯ 4 Модель CV
Сопоставление учитывает продукцию, партии и смены. Сначала - теневой режим без управления толкателем, затем - автоматическая отбраковка под наблюдением.
01
Эталон качества
Два эксперта подтверждают дефекты. При разногласии решение принимает третий эксперт или технолог.
02
Сравнение ошибок
Пропуски и ложная отбраковка оцениваются отдельно; разница долей пропусков - с 95%-м доверительным интервалом.
03
Связь с точкой А
По одному периоду и номеру партии сверяются пропуски, простои, возвраты, списания и трудозатраты. Экономический вывод делается только после этого сопоставления.
Источник: README, разделы 2, 3.9, 6–7. Для малых чисел допускается точный критерий Фишера.
08

## Slide 9
03 · СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ
Окупаемость считается по полным затратам и подтверждённому снижению потерь
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ · CAPEX
01 Оборудование поста
Камера, оптика, подсветка, компьютер, датчики, ПЛК, толкатель, ИБП.
02 Данные и разработка
Сбор и разметка изображений, обучение и испытание модели, лицензия при необходимости.
03 Интеграция и запуск
Механика, подключение к ПЛК, интерфейс, обучение и приёмка первой линии.
+ Ежемесячный OPEX: обслуживание камеры, компьютера, подсветки, поддержка модели и инфраструктуры.
ЧИСТЫЙ ЭФФЕКТ И СРОК ОКУПАЕМОСТИ
E мес. = Δвозвраты + Δсписания +
Δпростои + Δконтроль − OPEX
T окуп. = CAPEX / E мес.
Сумма и срок окупаемости пока не рассчитаны: в исходных материалах нет фактических финансовых данных.
ДЛЯ РАСЧЁТА НУЖНЫ 4 ИСХОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ
01 Себестоимость одного лотка
02 Среднее число возвратов за месяц
03 Продолжительность остановок за смену
04 Стоимость одной минуты простоя
Источник: README, разделы 1, 2 и 6. Себестоимость одной продукции не учитывается повторно в списаниях и возвратах.
09

## Slide 10
ПЛАН ПЕРВОЙ ЛИНИИ · РЕАЛИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ
Промышленная приёмка первой линии занимает 22–26 недель
≈ 6 месяцев
РАБОТЫ / НЕДЕЛИ
1 4 8 12 16 20 24 26
Обследование и стендовый тест оптики
1–4
Данные, модель и закупка оборудования
3–15 · параллельные работы
Интеграция, монтаж и проверка контура
10–18
Теневой режим и опытная эксплуатация
17–22
Метрики, экономика и итоговая приёмка
23–26
Срок увеличивается при редком конденсате, задержке закупки или доработке механики. При дефектности 0,1% только накопление 1 000 дефектных примеров требует около 42 смен.
Источник: README, раздел 7. Срок 16–20 недель возможен только при оборудовании в наличии и простой интеграции.
10

## Slide 11
04 · ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ МАСШТАБИРУЕМ
Масштабирование начинается после шести условий готовности
01
Все семь критериев приёмки выполнены на необходимом объёме данных
02
Толкатель срабатывает стабильно, линия не останавливается по команде модели
03
Экономический эффект подтверждён относительно утверждённой точки А
04
Операторы обучены, амбассадор назначен, резервный ручной контроль проверен
05
Регламенты поддержки, доступа, версий модели и реакции на отказ оформлены
06
Локальный контур и права доступа приняты производством и ИБ
МОДЕЛЬ ТИРАЖИРОВАНИЯ
1 пост → N линий
Один пост обрабатывает до 24 000 лотков за 8-часовую смену без увеличения числа проверяющих.
НА КАЖДОЙ НОВОЙ ЛИНИИ
• проверить оптику и механику;
• повторить испытание на новых крышках и продукции;
• подтвердить скорость, доступность и резервный сценарий.
Источник: README, разделы 3.10, 5, 7. Масштабирование - управленческое решение после приёмки, не автоматическое продолжение пилота.
11

## Slide 12
ИТОГ · РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОЙ ЛИНИИ
Запустить пилот - и принять решение о масштабировании по доказанным результатам
01
Потери: сокращаем пропуски, возвраты, списания, остановки и ручные трудозатраты.
02
Результат: доказываем сравнением режимов и выполнением всех критериев приёмки.
03
Стоимость: считаем CAPEX, OPEX и чистый эффект после получения финансовой базы.
04
Масштабирование: только после подтверждения качества, стабильности, экономики и готовности процесса.
ЗАПРОС НА РЕШЕНИЕ
Согласовать пилот первой линии
22–26 недель
Первые действия
01 Утвердить точку А
02 Назначить владельцев данных
03 Собрать финансовые исходники
04 Начать обследование и тест оптики
Куратор проекта: директор по производству
Источник: README проекта. Все целевые показатели подлежат проверке в пилоте.
12