## Slide 1
ЧАСТЬ 5 • РИСКИ • ЦЕНА ОШИБКИ И ЗАЩИТА
Критические решения остаются за человеком
Пропуск дефекта обычно дороже лишней отбраковки, поэтому приоритет - не выпустить конденсат в магазин
ОШИБКА 1 • ДЕФЕКТ ПРОПУЩЕН
Ошибка доходит до магазина
Потери: сокращённый срок годности, возврат, обратная логистика, утилизация и ущерб репутации.
Защита: полнота обнаружения ≥99%, выборочный контроль основной линии и разбор каждого подтверждённого пропуска.
ОШИБКА 2 • КАЧЕСТВЕННЫЙ ЛОТОК ОТБРАКОВАН
Ошибка остаётся внутри производства
Потери: повторная проверка, переработка, дополнительная нагрузка и возможное списание качественной продукции.
Защита: оператор повторно проверяет отбракованное; порог настраивается, ложная отбраковка - не более 1%.
Окончательный баланс порога модели определяется по фактическим затратам из точки А
ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ ПОЙТИ НЕ ТАК - И КАК ЭТО ОГРАНИЧИВАЕМ
Новая крышка / условия
Проверка перед запуском формата; контроль по сменам.
Грязная камера / подсветка
Контроль кадра, предупреждение и регламент очистки.
Отбракован не тот лоток
Энкодер, синхронизация с ПЛК и датчик подтверждения.
Отдельный контроль: изменения модели утверждаются, права разграничены, каждая версия и действие фиксируются в журнале
Источник: раздел 5. «Обычно дороже» - рабочая оценка; точное соотношение подтверждается фактическими затратами.
12

## Slide 2
ЧАСТЬ 5 • БЕЗОПАСНОСТЬ • ОТКАЗ И КОНТРОЛЬ
Данные остаются в локальном контуре
При отказе качество не выпускается из-под контроля: работает ручной регламент, а запуск подтверждает человек
01 РЕЗЕРВНЫЙ СЦЕНАРИЙ ПРИ ОТКАЗЕ
01
Сигнал и фиксация
Предупреждение и время отказа.
02
Ручной контроль
Два оператора по регламенту точки А.
03
Блок отгрузки
Непроверенная продукция не уходит.
04
Восстановление
Инженер проверяет весь контур.
05
Тест и запуск
Контрольные лотки; разрешение производства.
Остановка линии - только по производственному регламенту, если безопасный ручной контроль невозможен. Это решение принимает человек, а не модель.
02 ДАННЫЕ И МОДЕЛЬ ПОД КОНТРОЛЕМ
• изображения и производственные параметры не передаются внешним AI-сервисам
• выгрузка данных - только по согласованной процедуре
• модель не меняет собственные пороги, правила и журнал
• самостоятельное дообучение, остановка линии, списание партии и кадровые решения запрещены
03 ЛЮДИ: НОВАЯ РОЛЬ, НЕ УВОЛЬНЕНИЕ
• операторы переходят на контроль исключений, выборочную проверку и поддержку поста
• данные используются для улучшения процесса, а не для наказания сотрудников
• операторы участвуют в пилоте; обучение и поддержка - на первых сменах
Итог: замкнутый контур, защищённые данные, ручной резерв и утверждение всех критических решений человеком
Источник: раздел 5. Увольнение не является условием внедрения; проект перераспределяет работу операторов.
13