## Slide 1
ЧАСТЬ 3 • АНАЛИЗ ДАННЫХ • РЕШЕНИЕ НА ЛИНИИ
Видимый конденсат на крышке лотка
Камера выявляет дефект, а толкатель удаляет лоток: линия продолжает работать без остановки
1 лоток / 1,2 сек
темп поступления на контроль
24 000 лотков
за 8-часовую смену
≤ 200 мс
проектная цель решения модели
2–3 кадра
на один лоток
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТУР КОНТРОЛЯ
1. Съёмка
Датчик запуска, камера и управляемая подсветка.
2. Решение CV
Локальная YOLO-модель: «норма» / «конденсат».
3. Отбраковка
ПЛК активирует толкатель точного лотка.
4. Подтверждение
Датчик подтверждает удаление дефектного лотка.
5. Журнал
Изображение, партия, решение и версия модели.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
Базово: одна камера над линией, 2–5 Мп, глобальный затвор, защита IP65/IP67, поляризованная подсветка.
Локальный контур: GPU от 8 ГБ, RAM от 32 ГБ, NVMe от 1 ТБ; ПЛК, датчики и ИБП. Облако не требуется.
Вторая камера - только если стендовый тест покажет, что одна не видит всю крышку или часть дефектов
Источник: раздел 3. Лимит 200 мс уточняется после замера расстояния до толкателя и скорости конвейера.
01

## Slide 2
ЧАСТЬ 3 • АНАЛИЗ ДАННЫХ • ДАННЫЕ И МОДЕЛЬ
Норму дефекта задаёт технолог / качество
Надёжная модель начинается с производственных данных и независимого теста - не с общей точности
01 СТАРТОВЫЙ НАБОР ДАННЫХ
5 000–10 000
изображений лотков
≥ 1 000
с подтверждённым конденсатом
Покрываем: все типы продукции и крышек; партии, смены и дни.
Различаем: слабый, средний и выраженный конденсат.
Сложные нормы: блики, загрязнения и похожие объекты.
02 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДАННЫХ
• двойная разметка не менее 10% изображений
• эксперт разбирает все спорные примеры
• 100% сложных и неуверенных решений проверяются
• контроль смаза, экспозиции, дубликатов и кадрирования
• фиксируются версии данных, разметки и инструкции
03 ЧЕСТНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВЫБОРОК
70% обучение 15% валидация 15% тест
Делим по партии и производственному дню, не по кадрам.
Кадры одного лотка не попадают в разные выборки - иначе результат теста будет завышен.
04 МОДЕЛЬ И ЦИКЛ УЛУЧШЕНИЯ
YOLO-детекция показывает не только наличие, но и зону конденсата.
Обучение → разбор пропусков и ложных срабатываний → добавление сложных примеров → повторное обучение.
Финал: фиксированный тест, порог уверенности, экспорт ONNX / TensorRT и проверка скорости на производственном ПК.
Тестовая выборка не изменяется после начала сравнения моделей; искусственные условия отдельно отмечаются в метаданных
Источник: раздел 3. Перед промышленным использованием юрист проверяет лицензию выбранной модели.
02

## Slide 3
ЧАСТЬ 3 • АНАЛИЗ ДАННЫХ • ПРИЁМКА И ЭФФЕКТ
Промышленный запуск - после доказательства качества, стабильной отбраковки и эффектотносительно точки А
01 ПАРНОЕ ИСПЫТАНИЕ: ЛЮДИ ↔ КАМЕРА
1 месяц, сопоставимые периоды
Режимы чередуются по неделям. Эталон устанавливают два эксперта по качеству; спорный случай разбирает третий эксперт или технолог.
≥20 производственных смен
≥300 дефектных лотков
≥3 000 лотков без дефекта
Сначала теневой режим - без управления толкателем.
Затем автоматическая отбраковка под наблюдением и приёмка.
ЭКОНОМИКА ОТНОСИТЕЛЬНО ТОЧКИ А
Эффект/мес. = снижение потерь − эксплуатация
Окупаемость = CAPEX / эффект в месяц
02 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ
≥99%
полнота обнаружения
≥50%
снижение пропусков vs операторы
≤1%
ложная отбраковка
≥99,5%
успех срабатывания толкателя
≤200 мс
программное решение
≥99% / 0
доступность / остановки по модели
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ
6–9 недель
данные + первая пригодная модель
12–16 недель
пилот с автоматическим толкателем
16–20 недель
промышленная версия после приёмки
Сравниваем полноту, пропуски и ложные отбраковки - не общую точность
Сроки зависят от доступа к линии, участия технолога и достаточного числа дефектных примеров.
03