## Slide 1
ЧАСТЬ 4 • ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ • КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ
Локально • без облака в контуре решения
Выбираем YOLO-детекцию: находим и локализуем конденсат, не останавливая производственную линию
50 лотков/мин
производительность линии
1,2 секунды
на поступление одного лотка
24 000 лотков
за 8-часовую смену
0 остановок
при обнаружении дефекта
01 ЧТО ДАЁТ КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ
Стабильность - одинаковый режим контроля в течение смены
Избирательность - удаляются только дефектные лотки
Прослеживаемость - изображение и результат по каждому случаю
Экономический эффект - меньше пропусков, возвратов и списаний относительно точки А
Ручной контроль не исчезает: остаётся резервным регламентом на случай сбоя и для периодической проверки модели.
02 ПОЧЕМУ YOLO И ДООБУЧЕНИЕ
Детекция вместо классификации: модель показывает не только наличие конденсата, но и его зону на крышке. Это упрощает разбор ошибок и спорных случаев.
Дообучение предобученной модели на собственных производственных изображениях. Разработка с нуля не требуется: она увеличит сроки и потребность в данных.
Локальное исполнение снижает зависимость от сети и обеспечивает скорость. Лицензия модели проверяется перед промышленным запуском.
Выбор модели: полнота ≥99% • ложная отбраковка ≤1% • программное решение ≤200 мс на лоток
Источник: раздел 4. Сравниваются компактная и более точная конфигурации, например YOLO26n и YOLO26s.
01

## Slide 2
ЧАСТЬ 4 • ПРОЕКТИРОВАНИЕ • ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТУР
Система работает автоматически; оператор контролирует исключения и качество, а не проверяет каждый лоток
АРХИТЕКТУРА: ОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДО ПОДТВЕРЖДЁННОЙ ОТБРАКОВКИ
1. Входные данные
Камера, подсветка и датчик; 2–3 кадра крышки, ID лотка, партия и смена.
2. Локальная YOLO
«Норма» / «конденсат», зона дефекта и решение по нескольким кадрам.
3. Интерфейс
Статус, изображения дефектов, счётчики, предупреждения и журнал событий.
4. ПЛК и толкатель
Удаление дефектного лотка, подтверждение датчиком; качественная продукция идёт дальше.
ОПЕРАТОР • КОНТРОЛЬ ИСКЛЮЧЕНИЙ
• следит за состоянием системы и предупреждениями
• проверяет отбракованные лотки и отмечает ошибки
• проводит выборочный контроль основной линии
• сообщает о загрязнении камеры и сбоях оборудования
КУРАТОР / КАЧЕСТО + DS • УПРАВЛЕНИЕ
• технолог утверждает норму дефекта и разбирает споры
• куратор контролирует метрики и корректирующие действия
• DS дообучивает и обновляет модель после проверки данных
• оператор не изменяет пороги модели самостоятельно
При сбое камеры, модели или толкателя: предупреждение + переход на резервный регламент ручного контроля
Штатный режим не требует подтверждения оператором каждого лотка; событие и изображение сохраняются.
02